АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2017 года	                   № 31

«Об утверждении схемы водоснабжения

Марьевского муниципального образования

Ершовского района Саратовской области»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  ПОСТАНАВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Марьевского муниципального образования согласно приложению.

- Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

- Постановление вступает силу со дня его подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Ершовского муниципального района во вкладке «Муниципальные образования, Марьевское МО» в сети «Интернет».

Глава Марьевского

муниципального образования                                       С.И. Яковлев

Схема водоснабжения Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………………3

1.ПАСПОРТ СХЕМЫ	3

2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5

2.1. Общие сведения о Марьевском муниципальном образовании	5

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения	6

3.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	6

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения	6

3.2. Анализ существующих проблем	9

3.3. Обоснование объемов производственных мощностей	9

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	9

3.5. Перспективная схема водоснабжения.	10

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ.	10

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ……………….11

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ…….......………..11

Приложение 	12

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области разработана на основании следующих документов:

- Постановление администрации марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области ;

-    Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Марьевском муниципальном образовании.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы, насосные станции, магистральные и разводящие сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение капитальных работ и реконструкции существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет федеральных денежных средств. А также средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Марьевского муниципального образования Ершовского района Саратовской области на 2017 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта

Россия, Саратовская область, Ершовский район, Марьевское муниципальное образование.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего, а также нового строительства жилых домов и объектов социально-культурного и производственного и сельскохозяйственного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков , соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- капитальный ремонт, реконструкция существующих водозаборных узлов;

- капитальный ремонт, реконструкция существующих магистральных и разводящих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-      подключения существующих разводящих сетей к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей ;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2017 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап – 2017-2020 годы:

- обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственника в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт, реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений;

Второй этап - 2020-2025 годы:

- подключение к очистным сооружениям г.Ершова, установка индивидуальных приборов учета;

Третий этап -2025 -2027 (расчетный срок):

- установка регуляторов давления, устройств автоматического включения/выключения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2017 -2027 годах составляет:

- всего	13.3-  млн. рублей

- в том числе:

-        местный бюджет	2,0-  млн. рублей;

-       областной и федеральный бюджет      11,1-   млн.рублей;

-        внебюджетный фонд                             0,2-   млн.рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов Марьевского МО.

2.   Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.   Улучшение экологической ситуации на территории Марьевского

муниципального образования.

4. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования  проектов реконструкции и модернизации  объектов водоснабжения .

5.   Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация Марьевского муниципального образования.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о Марьевском муниципальном образовании.

Марьевское муниципальное образование расположено в северной части Ершовского муниципального района.

Граница Марьевского муниципального образования утверждена Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №82-ЗСО  «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершовского муниципального района».

Марьевское муниципальное образование граничит со следующими муниципальными образованиями Ершовского муниципального района:

- на севере - с Лобки Новосельское муниципальное образование, Кушумским муниципальным образованием;

- на востоке – с.Нестеровка, с.Миусс, Миусское муниципальное образование, Новокраснянским муниципальным образованием;

- на юге – Муниципальное образование г.Ершов;

- на западе – с.Антоновка, с.Семено-Полтавка, Антоновское муниципальное образование.

В соответствии с Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №82-ЗСО  «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершовского муниципального района» в состав Марьевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- поселки Красный Боец, Богдашино, село Марьевка, село Новоряженка.

Общая площадь территории Марьевского муниципального образования составляет 21186,8 га. Численность постоянного населения на 01.01.2017 составила 903  человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с г.Саратов и населенными пунктами Саратовской области является автодорога Саратов –Ершов и Ершов-Балаково.

Главными элементами природного каркаса Марьевского муниципального образования являются Ерусланский водоканал, пр. Ирригационный-основной источник водоснабжения с.Марьевка и с.Новоряженка, речка Полуденка, пр. Богдашинский. Источник водоснабжения п.Красный Боец является пр. Новый. В настоявшее время население п.Красный Боец пользуются питьевой водой с водопроводных очистных сооружений г.Ершова.

Основу градообразующей базы Марьевского муниципального образования составляют два объекта- это Краснобойцовская СОШ расположенная в п.Красный Боец и Марьевская СОШ расположенная в с.Марьевка .

Сельскохозяйственное производство представлено предприятиями: КФХ «Белохвостов», КФХ «Ким», КФХ «Захаров», КФХ «Ли» и ООО «Плодородие» расположенные в п.Красный боец, с.Марьевка и в г.Ершове.

Основными направлениями деятельности хозяйств является растениеводство(зерновые и овощные культуры).

Климат на территории Марьевского МО  резко континентальный. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется  от двух до пяти метров.

В Марьевском муниципальном образовании жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Марьевского муниципального образования составляет 20,10  тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома – площадью 0,32  тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 397 жилых домов, в том числе в с.Марьевка 138 жилых дома, в с.Новоряженке 28 жилых дома, в п.Красный Боец 231 жилых дома.

Данные по емкости многоквартирного жилищного фонда представлены администрацией Марьевского МО. Жилищный фонд составляет 20,100 тыс.кв.м, из них 97,4% приходится на индивидуальный фонд и  1, 6 % на многоквартирный жилой фонд.

Численность постоянно проживающего населения Марьевского муниципального образования составляет 0,906 тыс.чел., на расчетный срок до 2027 года составит 0,981 тыс. человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Марьевского муниципального образования имеются централизованные системы водоснабжения в с.Марьевка, п.Красный Боец. В       с.Новоряженка имеется одна общая скважина для питьевого водоснабжения жителей села и индивидуальные скважины для хозяйственно-питьевых нужд. Систем водоотведения в Марьевском МО нет по причине отсутствия необходимости.

Водоснабжение п.Красный боец  осуществляется с водопроводных очистных сооружений г.Ершова по водоводу Ду-150мм протяженностью 12 км и разводящим сетям поселка. Насосная станция находится в г.Ершове и работает по мере наобходимости.

Водоснабжение с.Марьевка осуществляется с пр.Ирригационный. Через водовод Ду-300мм к насосной станции и напорный водовод по разводящим сетям с.Марьевка

Водоподготовка и водоочистка не осуществляется.

На территории Марьевского МО отсутствуют канализационные системы.

В настоящее время объекты системы водоснабжения в с.Марьевка являются  муниципальной собственностью. В п.Красный Боец система водоснабжения не имеют собственника, требуют обращения в муниципальную собственность. Эксплуатируются системы водоснабжения администрацией Марьевского МО и ГУП СО «Облводоресурс-Ершовский».

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственного, противопожарного и производственного водоснабжения Марьевского муниципального образования являются пр.Ирригационный, речка Полуденка, пр.Новый, пр.Богдашинский, пр.Комсомолец. Питьевое водоснабжение в п.Красный боец централизованное, в с.Новоряженка скважина, в с.Марьевка из скважины с.Новоряженка , имеющихся скважин в с.Марьевка и путем доставки бутилированной воды.

Качество воды в п.Красный боец и с.Новоряженка удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Качество воды в водопроводных сетях п.Красный боец, с.Марьевка, а также воды из скважины в с.Новоряженка определялось в лаборатории ГУП СО «Облводоресурс-Ершовский»

Водоснабжение населенных пунктов п.Красный боец, с.Марьевка организовано от централизованных водопроводов. В с.Новоряженка централизованная система водоснабжения отсутствует.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени.

Эксплуатация скважины в с.Новоряженка на территории Марьевского муниципального образования производится населением села.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице.

Характеристика существующих водозаборных узлов

с.Марьевка, с.Новоряженка.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла и водопроводных сетей | Год ввода в эксплуата-цию | Производитель-ность, тыс. м3/сут | Глуби на, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Насосная станция в с.Марьевка | Насосная станция, два насоса К-80/50-200 и К-65/40-160, установлен а система включения и отключения автоматическ. | 1995 | 1,2 | открытый источник пр. Ирригационный |
| 2 | Скажина №1 в с.Новоряженка | Насос ЭЦВ6-16/55 | 2013 | 0,38 | Глубина 40м |

В п.Красный боец водоснабжение с водопроводных очистных сооружений г.Ершова, в п.Богдашино население не проживает более 10 лет.

Характеристика существующих разводящих сетей в с.Марьевка, п.Красный боец

| №№ п/п | Наименование обьекта и его местоположение | Ед.изм. | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Материал труб и диаметр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети в с.Марьевка | км | 12 | 1976 | Сталь, асбестоцемент,полиэтилен |
| 2 | Водопроводные сети в п.Красный Боец | км | 20 | 2013 | полиэтилен,сталь |

Данные лабораторных анализов качества воды

Протокол исследования качества воды

Наименование источника водоснабжения пруд Ирригационный с. Марьевка

Место взятие пробы ВОС

Кем взята проба лаборант Казизацкая О.Н.

Дата 09.06.2017 г.

Дата производства анализа 13.06.2017 г.

Адрес наименование лаборатории – химико-бактериологическая лаборатория ВОС Филиала ГУП СО «Облводоресурс» Ершовский

- Органолептический показатель качества воды

Температура в момент взятия пробы

Запах при 20 градусах – 0

Запах при 60 гр.-0

Привкус при 20 гр.

Цветность в градусах -10

Мутность мг/дм- 1,5

- Показатель химического состава воды

Водопроводный показатель (РН)—7,65

Женлезо- мг/дм-0,13

Общая жесткость град Ж- 4,10

Хлорид мг\дм-54,54

Щелочность моль/дм- 2,5

Окисляемость пермангогнатная мг\дм- 3,31

Аммоний солевой мг\дм-0,181

Нитриты мг/дм- 0,0048

Нитраты -0,98

Сухой остаток – мг\дм-264

Сульфаты мг\дм- 47,73

Марганец мг\дм- 0,0011

Водопроводные сети в с.Марьевка проложены из полиэтиленовых, стальных, азбестоцементных труб диаметром от100 до 300 мм общей протяженностью 12,694 км. В п.Красный боец водопроводные сети проложены из полиэтиленовых и стальных труб. Износ существующих водопроводных сетей в Марьевском муниципальном образовании  составляет от 10 до 100%.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям с.Марьевка, Марьевского МО через водопроводные сети не производится. Водопроводные сети отсутствуют только в с.Новоряженка.

Выводы:

- Отбор воды для водоснабжения с.Марьевка осуществляется с помощью насосной станции,с.Новоряженка с помощью глубинного насоса,п.Красный боец через подводящий водовод с г.Ершова.

- Источниками водоснабжения  с.Марьевка является пр. Ирригационный, источником водоснабжения с.Новоряженка скважина глубиной 30 метров в центре села. Источником водоснабжения п.Красный боец является Большеузенское водохранилище на р.Б.Узень.

- Вода в п.Красный боец и с.Новоряженка соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В с.Марьевка не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. онтроль качества».

- Водопроводные сети на территории Марьевского МО следующие: в с.Марьевка требуют локальной замены трубопроводов, в п.Красный боец удовлетворительные.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- в с.Марьевка необходима установка водопроводных очистных сооружений или подключение к водопроводным сетям г.Ершова.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации Марьевского муниципального образования, а именно :

-	увеличение численности населения, за счет строительства, капитального ремонта  жилых домов  индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных  территориях и реконструкции существующей жилой застройки;

-	создание благоустроенных территорий.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и перспективного строительства до 2027 года и подключения 100% населения Марьевского муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и частным водоотведением. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2017год | Расчетный срок – 2027 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | п.Красный боец | 231 | 578 | 40 | 618 |
| 2 | с.Марьевка | 138 | 267 | 30 | 297 |
| 3 | С.Новоряженка | 28 | 61 | 5 | 66 |
| Всего по поселению | 397 | 906 | 75 | 981 |

Жилищное строительство на период до 2027 года не планируется.

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственного и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Марьевского муниципального образования является пр.Ирригационный, пр.Коммунарский, р.Новый, р.Полуденка.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- существующая жилая застройка до конца расчетного срока (2027 года)оборудуются внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый индивидуальный жилой фонд комплектуется ванными и  местными водонагревателями;

- новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Прогноз водопотребления воды на 2017- 2027 годы.

| Наименование поселения | Потребление воды, тыс.м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| П.Красный боец | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| С.Марьевка | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
| С.Новоряженка | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| ВСЕГО: | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,67 | 0,67 | 0,715 | 0,715 | 0,735 | 0,735 |

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения.

На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется на конец расчетного периода. Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Марьевского МО на конец расчетного срока составит 0,735 тыс.м3 /сутки.

На территории Марьевского МО  сохраняется существующая система водоснабжения и будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Марьевского МО планируется:

- обращение объектов водоснабжения, не имеющих собственника, в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений в с.Марьевка и с.Новоряженка;

- подключение с.Марьевка и с.Новопяженка к водопроводным очистным сооружениям г.Ершова

- установка регуляторов давления и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ.

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027год) должна составить 0,735 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

- обращение объектов водоснабжения, не имеющих собственника, в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений в с.Марьевка и с.Новоряженка;

- подключение с.Марьевка и с.Новоряженка к водопроводным сетям г.Ершова;

- установка регуляторов давления и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Все водопроводные сети будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 17,3 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2017 -2027 годах составляет:

- всего	13,3- млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	2.0-  млн. рублей;

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей программы позволит:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- улучшить качество воды.

# Приложение

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Марьевского муниципального образования, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению.

| № п/п | Наименование мероприятий | Месторасположение мероприятий | Количественные показатели | Объём финансирования (млн.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | Обращение в муниципальную собственность | Водопроводные сети в п.Красный боец. | + |  |  |  |  | 0,1 | Бюджет с/п |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений | ВЗУ и водопроводные сети вс.Марьевка, в с.Новоряженка | + | + |  |  |  | 8,7 | Бюджет, федеральный, областной,местный. ,внебюджетный источник |
| 4 | Подключение к водопроводным сетям г.Ершова | С.Марьевка, с.Новоряженка |  |  | + | + |  | 4,0 | Бюджет федеральный ,областной ,местный |
| 5 | Установка регуляторов давления и автоматического включения и отключения | П.Красный боец, с.Марьевка. с.Новоряженка |  |  |  |  | + | 0,5 | Бюджет с/п |