АДМИНИСТРАЦИЯ

МАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018 года	                   № 32

«Об утверждении схемы водоснабжения

Марьевского муниципального образования

Ершовского района Саратовской области»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  ПОСТАНАВЛЯЕТ:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Марьевского муниципального образования согласно приложению.

- Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

- Постановление администрации от 14.06.2017 г. № 31 считать утратившим силу.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Ершовского муниципального района во вкладке «Муниципальные образования, Марьевское МО» в сети «Интернет».

Глава Марьевского

муниципального образования                                       С.И. Яковлев

Приложение к постановлению

от 16.11.2018 г. № 32

Схема водоснабжения Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….……………2

1. ПАСПОРТ СХЕМЫ	3

2.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАРЬЕВСКОГО МО	5

2.1. Общие сведения о Марьевском муниципальном образовании	5

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения……………………….….6

# 2.3.Существующее положение в сфере водоснабжения…………………………………………6

## 2.3.1. Анализ структуры системы водоснабжения……………………………………………….6

3.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………………………………………………………………………....9

### 3.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды…………………..…..10

## 3.2.Прогнозное решение существующих проблем…………………………………………..…11

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей…………………………………….11

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения………12

3.5. Перспективная схема водоснабжения……………………………………………………….13

# 4.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ………………………………………………………………………………………………14

### 4.1. Общий баланс подачи и реализации воды…………………………………………….…….14

### 4.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по группам абонентов……………………………………………………………………………………….… 15

### 4.3.Договорные отношения с потребителями и анализ действующих тарифов на       водоснабжение……………………………………………………………………………………..15

### 4.4 Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения……………..17

### 4.5. Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  строений Марьевского МО…………………………………………………………………………………………………17

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………………19

# 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ……………….………..19

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…………………19

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………………………………20

Приложение……………………………………………………………………………………….21

Графическая часть схемы водоснабжения «Марьевское муниципальное образование»

Ершовского района Саратовской области…………………………………………………………………….22-30

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области разработана на основании следующих документов:

- Постановление администрации Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области ;

-    Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Марьевском муниципальном образовании.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы, насосные станции, магистральные и разводящие сети водопровода.

В условиях недостатка собственных средств на проведение капитальных работ и реконструкции существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет федеральных денежных средств. А также средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области на 2017 - 2027 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Марьевского муниципального образования Ершовского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта

Россия, Саратовская область, Ершовский район, Марьевское муниципальное образование.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального

развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего, а также нового строительства жилых домов и объектов социально-культурного и производственного и сельскохозяйственного назначения в период до 2027 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- капитальный ремонт, реконструкция существующих водозаборных узлов;

- капитальный ремонт, реконструкция существующих магистральных и разводящих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

-      подключения существующих разводящих сетей к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей ;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2017 по 2027 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап – 2017-2020 годы:

- обращение водопроводов и водозаборов, не имеющих собственника в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт, реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений;

Второй этап - 2020-2025 годы:

- подключение к очистным сооружениям г.Ершова, установка индивидуальных приборов учета;

Третий этап -2025 -2027 (расчетный срок):

- установка регуляторов давления, устройств автоматического включения/выключения.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2017 -2027 годах составляет:

- всего	      13.3-  млн. рублей

- в том числе:

-        местный бюджет	      2,0-  млн. рублей;

-       областной и федеральный бюджет      11,1-   млн. рублей;

-        внебюджетный фонд                             0,2-   млн. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов Марьевского МО.

2.   Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.   Улучшение экологической ситуации на территории Марьевского

муниципального образования.

4. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования  проектов реконструкции и модернизации  объектов водоснабжения .

5.   Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Администрация Марьевского муниципального образования.

# 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНТРОЛИЗОВАННЫХ СИСМЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МАРЬЕВСКОГО МО.

## 2.1. Общие сведения о Марьевском муниципальном образовании.

Марьевское муниципальное образование расположено в северной части Ершовского муниципального района.

Граница Марьевского муниципального образования утверждена Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №82-ЗСО  «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершовского муниципального района».

Марьевское муниципальное образование граничит со следующими муниципальными образованиями Ершовского муниципального района:

- на севере – с. Лобки Новосельское муниципальное образование, Кушумским муниципальным образованием;

- на востоке – с. Нестеровка, с. Миусс, Миусское муниципальное образование, Новокраснянским муниципальным образованием;

- на юге – Муниципальное образование г. Ершов;

- на западе – с. Антоновка, с. Семено-Полтавка, Антоновское муниципальное образование.

В соответствии с Законом Саратовской области от 27.12.2004 г. №82-ЗСО  «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ершовского муниципального района» в состав Марьевского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- поселки Красный Боец, п. Богдашино, село Марьевка, с. Новоряженка.

Общая площадь территории Марьевского муниципального образования составляет 21186,8 га. Численность постоянного населения на 01.01.2017 составила 903  человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с г.Саратов и населенными пунктами Саратовской области является автодорога Саратов –Ершов и Ершов-Балаково.

Главными элементами природного каркаса Марьевского муниципального образования являются Ерусланский водоканал, пр. Ирригационный - основной источник водоснабжения с. Марьевка и с. Новоряженка, речка Полуденка, пр. Богдашинский. Источник водоснабжения п.Красный Боец является пр. Новый. В  настояшее время население п.Красный Боец пользуются питьевой водой с водопроводных очистных сооружений г.Ершова.

Основу градообразующей базы Марьевского муниципального образования составляют два объекта- это Краснобойцовская СОШ расположенная в п. Красный Боец и Марьевская СОШ расположенная в с. Марьевка .

Сельскохозяйственное производство представлено предприятиями: КФХ»Белохвостов» ,КФХ «Ким» ,КФХ «Захаров», КФХ «Ли» и ООО «Плодородие» расположенные в п.Красный боец, с. Марьевка и в г.Ершове.

Основными направлениями деятельности хозяйств является растениеводство(зерновые и овощные культуры).

Климат на территории Марьевского МО  резко континентальный. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется  от двух до пяти метров.

В Марьевском муниципальном образовании жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Марьевского муниципального образования составляет 20,10  тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома – площадью 0,32  тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 397 жилых домов, в том числе в с. Марьевка 138 жилых дома, в с. Новоряженке 28 жилых дома, в п. Красный Боец 231жилых дома.

Данные по емкости многоквартирного жилищного фонда представлены администрацией Марьевского МО. Жилищный фонд составляет 20,100 тыс.кв. м, из них 97,4% приходится на индивидуальный фонд и  1, 6 % на многоквартирный жилой фонд.

Численность постоянно проживающего населения Марьевского муниципального образования составляет 0,906 тыс.чел., на расчетный срок до 2027 года составит 0,981 тыс. человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Марьевского муниципального образования имеются централизованные системы водоснабжения в с. Марьевка, п. Красный Боец. В       с. Новоряженка имеется одна общая скважина для питьевого водоснабжения жителей села и индивидуальные скважины для хозяйственно-питьевых нужд. Систем водоотведения в Марьевском МО нет по причине отсутствия необходимости.

Водоснабжение п.Красный боец  осуществляется с водопроводных очистных сооружений г.Ершова  через насосную станцию по водоводу Ду-150мм протяженностью 12 км вода поступает к разводящим сетям поселка. Насосная станция находится в г.Ершове и работает в автоматическом режиме от давления в разводящих сетях.

Водоснабжение с. Марьевка осуществляется с пр. Ирригационный. Через водовод Ду-300мм к насосной станции и напорный водовод по разводящим сетям с. Марьевка

Водоподготовка и водоочистка не осуществляется.

На территории Марьевского МО отсутствуют канализационные системы.

В настоящее время объекты системы водоснабжения в с. Марьевка являются  муниципальной собственностью. В п.Красный Боец система водоснабжения не имеют собственника, требуют обращения в муниципальную собственность. Эксплуатируются системы водоснабжения в с. Марьевка администрацией Марьевского МО через ТОС «Марьевское»,в п. Красный Боец  ГУП СО «Облводоресурс-Ершовский». В с. Новоряженка скважина эксплуатируется непосредственно жителями села.

# 2.3.Существующее положение в сфере водоснабжения.

## 2.3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственного, противопожарного и производственного водоснабжения Марьевского муниципального образования являются пр.Ирригационный, речка Полуденка, пр. Новый, пр. Богдашинский, пр.Комсомолец. Питьевое водоснабжение в п.Красный боец и с. Марьевка централизованное, в с. Новоряженка скважина.

Качество воды в п.Красный боец и с. Новоряженка удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Водоснабжение в с. Марьевка организовано без системы очистки. Вода с водозабора поступает сразу в разводящие сети.

Качество воды в водопроводных сетях п.Красный боец, а также воды из скважины в с. Новоряженка определялось в лаборатории ГУП СО «Облводоресурс-Ершовский»

Данные лабораторных анализов качества воды

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 7 |
| 2 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 4,3 |
| 3 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | - |
| 4 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,61 |
| 5 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 1,9 |
| 6 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 7 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 | - |
| 8 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 | - |
| 9 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 | - |
| 10 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 | - |
| 11 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 | - |
| 12 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 | - |
| 13 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 | - |
| 14 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 | - |
| 15 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | - |
| 16 | Цветность | градусы | Не более 20 | - |
| 17 | Привкус | баллы | Не более 2 | - |
| 18 | Запах | баллы | Не более 2 | - |

Водоснабжение населенных пунктов п. Красный боец, с. Марьевка организовано от централизованных водопроводов. В с. Новоряженка централизованная система водоснабжения отсутствует.

Системы централизованного водоснабжения развиты в достаточной степени.

Эксплуатация скважины в с. Новоряженка на территории Марьевского муниципального образования производится населением села.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице.

Характеристика существующих водозаборных узлов

с. Марьевка, с. Новоряженка.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла и водопроводных сетей | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/сут. | Глуби на, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1 | Насосная станция в с .Марьевка | Насосная станция, два насоса К-80/50-200 и К-65/40-160, установлен а система включения и отключения автоматическ. | 1995 | 1,2 | открытый источник пр. Ирригационный |
| 2 | Скажина №1 в с. Новоряженка | Насос ЭЦВ6-16/55 | 2013 | 0,38 | Глубина 30м |

В п. Красный боец водоснабжение с водопроводных очистных сооружений г. Ершова, в п.Богдашино население не проживает более 10 лет.

Характеристика существующих разводящих сетей в с. Марьевка, п. Красный боец

| №№ п/п | Наименование объекта и его местоположение | Ед. изм. | Количество | Год ввода в эксплуатацию | Материал труб и диаметр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводные сети в с. Марьевка | км | 12 | 1976 | Сталь, асбестоцемент, полиэтилен |
| 2 | Водопроводные сети в п.Красный Боец | км | 20 | 2013 | полиэтилен, сталь |

Водопроводные сети в с. Марьевка проложены из полиэтиленовых, стальных, асбестоцементных труб диаметром от100 до 300 мм общей протяженностью 12,694 км. В п.Красный боец водопроводные сети проложены из полиэтиленовых и стальных труб. Износ существующих водопроводных сетей в Марьевском муниципальном образовании  составляет от 80%до 100%.

Водопроводные сети отсутствуют только в с. Новоряженка.

Выводы:

- Отбор воды для водоснабжения с. Марьевка осуществляется с помощью насосной станции, с. Новоряженка с помощью глубинного насоса, п.Красный боец через подводящий водовод с г.Ершова.

- Источниками водоснабжения  с. Марьевка является пр. Ирригационный, источником водоснабжения с. Новоряженка скважина глубиной 30 метров в центре села. Источником водоснабжения п.Красный боец является Большеузенское водохранилище на р.Б.Узень.

- Вода в п.Красный боец и с. Новоряженка соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В с. Марьевка не соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- Водопроводные сети на территории Марьевского МО следующие: в с. Марьевка требуют локальной замены трубопроводов, в п.Красный боец удовлетворительные.

3.ПЕРСЕКТИВНОЕ  ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Большая часть жителей Марьевского муниципального образования обеспечена централизованным водоснабжением. Основным направлением дальнейшего развития системы водоснабжения сельского поселения будет: подключение потребителей, не имеющих централизованного водоснабжения, к централизованной водопроводной сети поселения, а также повышение надежности работы систем водоснабжения. Для этого необходимы следующие мероприятия: ежегодная очистка и дезинфекция водонапорных башен и водопроводных сетей, своевременное  проведение ремонта и реконструкции объектов водоснабжения, замена, имеющих очень большой процент износа, водопроводных сетей  и арматуры. В основном это касается жителей с. Марьевка.

Муниципальное образование предусматривает обеспечение населения сельского поселения доброкачественной питьевой водой. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна охватить всю жилую застройку сельского поселения, обеспечить имеющиеся  предприятия.

Данной схемой водоснабжения и водоотведения предусмотрены следующие мероприятия, направленные на перспективное развитие водоснабжения в Марьевском МО:

- очистка и дезинфекция имеющихся водонапорных башен  сельского поселения;

- очистка и дезинфекция всех водопроводных сетей;

- замена водопроводных сетей, отработавших свой нормативный срок;

- строительство новых водопроводных сетей с подключением непосредственно  к  жилым домам;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры,       установка  счетчиков потребления воды;

-уменьшение  потерь в сети.

### 3.1.Прогнозный баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

| № п/п | Показатели | Единица изм-ния | Расчетный срок до 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение | куб.м/сут. | 268,8 |
| 1.1. | Водопотребление – всего | куб.м/сут. | 268,8 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды | куб.м/сут. | 225,6 |
| 1.2. | Производительность насосных станций 2027 год | куб.м/сут. | 276,7 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | куб.м/сут. | 7,6 |

При расчете перспективной водопотребности до расчетного срока - 2027 года  применяются следующие показатели:

- Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО;

- Прогнозное водопотребление предприятий  и организаций МО;

- Потери приняты равными фактическим 2017 г.- 7%-17%

Прогнозное увеличение /уменьшение численности населения в МО:

– планируется увеличение численности населения на 3%.

| Наименование населенного пункта | Количествоводопроводных сетей/скважин. шт | Численность населения на 01.01.2017,чел. | Численность населения на перспективу до 2027 г., чел. | % увеличения/уменьшения численности населения к 2027 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Красный Боец | 1/0 | 578 | 596 | 3% |
| с. Марьевка | 1/0 | 267 | 276 | 3% |
| с. Новоряженка | 0/1 | 61 | 66 | 2,5% |
| итого |  | 906 | 940 | 3% |

Расчет объема водопотребления на расчетный период реализации Схемы водоснабжения и водоотведения.

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СП 30.13330.2012 | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный период реализации схемы водоснабжения и водоотведения |
| П.Красный боец | индивидуальная жилая застройка | Человек | 596 | 250 | 149,0 | - | 149,0 |
| С. Марьевка | индивидуальная жилая застройка | Человек | 276 | 250 | 69,0 | - | 66 69,0 |
| С. Новоряженка | Индивидуальная жилая застройка | Человек | 66 | 115 | 7,6 | - | 7,6 |  |
| Итого |  | человек | 940 |  | 225,6 | - | 225,6 |

Согласно расчетам, перспективная  водопотребность расчетного срока  до 2027 года составит:

1. Население:

-       225,1  м3/сут.;

2. Водопотребление предприятиями и учреждениями составит:

-       10,9м3/сут.

На перспективу приняты следующие источники водоснабжения:

В с. Марьевка и п.Красный боец из открытых источников, в с.Новоряженка из скважины.

## 3.2.Прогнозное решение существующих проблем.

- в с. Марьевка необходима установка водопроводных очистных сооружений или подключение к водопроводным сетям г.Ершова.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2027 года учитывает мероприятия по реорганизации Марьевского муниципального образования, а именно:

-	увеличение численности населения, за счет строительства, капитального ремонта  жилых домов  индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных  территориях и реконструкции существующей жилой застройки;

-	создание благоустроенных территорий.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и перспективного строительства до 2027 года и подключения 100% населения Марьевского муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и частным водоотведением. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2017год | Расчетный срок – 2027 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | п. Красный боец | 231 | 578 | 18 | 596 |
| 2 | с. Марьевка | 138 | 267 | 11 | 276 |
| 3 | с. Новоряженка | 28 | 61 | 5 | 66 |
| Всего по поселению | 397 | 906 | 34 | 940 |

Жилищное строительство на период до 2027 года не планируется.

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.

Источником хозяйственного и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Марьевского муниципального образования является пр. Ирригационный, пр. Коммунарский, пр. Новый, р. Полуденка.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- существующая жилая застройка до конца расчетного срока (2027 года)оборудуются внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый индивидуальный жилой фонд комплектуется ванными и  местными водонагревателями;

- новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется ванными и местными водонагревателями.

Прогноз водопотребления воды на 2017- 2027 годы.

| Наименование поселения | Потребление воды, тыс.м3/сут. |
| --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| П.Красный боец | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,144 | 0,144 | 0,145 | 0,145 | 0,149 |
| С. Марьевка | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,064 | 0,065 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| С. Новоряженка | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,0071 | 0,007 | 0,007 | 0,0073 | 0,0076 | 0,0076 | 0,0076 |
| ВСЕГО: | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,224 | 0,224 | 0,225 | 0,225 |

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения.

На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется на конец расчетного периода. Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Марьевского МО на конец расчетного срока составит 0,225 тыс.м3 /сутки.

На территории Марьевского МО  сохраняется существующая система водоснабжения и будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Марьевского МО планируется:

- обращение объектов водоснабжения, не имеющих собственника, в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений в с. Марьевка и с. Новоряженка;

- подключение с. Марьевка и с. Новоряженка к водопроводным очистным сооружениям г.Ершова

- установка регуляторов давления и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027год) должна составить 0,226 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

- обращение объектов водоснабжения, не имеющих собственника, в муниципальную собственность;

- капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений в с. Марьевка и с. Новоряженка;

- подключение с. Марьевка и с. Новоряженка к водопроводным сетям г.Ершова;

- установка регуляторов давления и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Все водопроводные сети будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 17,3 км.

# 4.БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

### 4.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Объем подъема питьевой и технической воды по МО Марьевское

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | максимальное водопо требление в сутки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Всего поднято воды | тыс. куб.м. | 59,95 | 60,1 | 60,8 | 250 |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 55.0 | 55,1 | 55,2 | 250 |
| 1.2. | Техническая вода | тыс. куб.м. | - | - | - | - |
| 2. | в т.ч. потери при производстве и транспортировке | тыс. куб.м. | 4,95 | 5,0 | 5.6 |  |

Подъем питьевой воды в разрезе населенных пунктов.

| Подъем питьевой воды | 2015год | 2016 год | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подъем, тыс. м3 | подъем, тыс. м3 | подъем, тыс. м3 |
| Всего | 55.0 | 55.1 | 55,2 |
| в т. ч. |  |  |  |
| п.Красный боец | 30,9 | 31,8 | 31,8 |
| с. Марьевка | 22,6 | 21,5 | 21,6 |
| с. Новоряженка | 1,5 | 1,8 | 1,8 |

К потерям и затратам воды в процессе передачи, распределения и потребления относятся: утечки,  технологические потери.

Потери воды при транспортировке также возрастают за счет старения трубопроводов и закладываются в нормативы использования воды, равно как и неучтенные расходы воды на приборах учета.

### 4.2. Структурный баланс реализации питьевой и технической воды  по группам абонентов.

Количество воды отпущенной потребителям холодного водоснабжения с централизованным водоснабжением в п.Красный боец и с. Марьевка по группам абонентов за 2017 год составляет:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2017г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Всего водоснабжение, | тыс. куб.м. | 60,8 |
| 1.1. | Питьевая вода | тыс. куб.м. | 55,2 |
|  | Всего водоснабжающая организация в т.ч. |  | 53,4 |
|  | население | % | 93 |
|  | бюджет и прочие потребители | % | 7 |
| 3. | Техническая вода | тыс. куб.м. | - |
| 4. | Водоотведение | тыс. куб.м. | - |

Заключение: Доля населения в общем количестве потребителей в с. Марьевка и п. Красный боец составляет 93%.

Филиал СО ГУП «Облводоканал-«Ершовский» наделен статусом гарантирующей организации.

4.3. Договорные отношения с потребителями и анализ действующих тарифов на       водоснабжение.

Договорные отношения водоснабжающих организаций с потребителями холодного водоснабжения регулируются заключенными договорами или действующим законодательством.

Заключенные договора потребителей холодного водоснабжения с филиалом СО ГУП «Облводоканал-«Ершовский» в п.Красный боец,

Всего заключено договоров: 202 шт. , в том числе:

- по приборам учета -39 шт. - 16%;

-по нормативу потребления -163 шт. - 84%.

Расчет за водоснабжение потребителей п. Красный боец.

Население:

-по приборам учета – 16%;

- по нормативу- 84%.

Организации и прочие потребители:

-по приборам учета – 0 %- не установлены;

- по нормативу- 100%.

Потребители, где установлены приборы учета холодной воды, рассчитываются по показаниям данных приборов, остальные рассчитываются за потребленную воду по нормативу. Нормативы установлены Управлением государственного регулирования тарифов Саратовской области в соответствии со степенью благоустройства потребителей.

На 2018 год приказом УГРТ Саратовской области  приказом №67/17- от30.11.2017г были установлены тарифы на холодное водоснабжение для потребителей филиала СО ГУП «Облводоканал»-«Ершовский»

Установлен одноставочный тариф на холодное водопотребление для всех потребителей, в том числе и населения и составляет 36,51рублей за один м3.

### 4.4 Резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения.

| Наименование МО | Протяженность, км. | Наличие дефицита, резерва |
| --- | --- | --- |
| Марьевское муниципальное образование | Протяженность магистральных водопроводов водоснабжения: 13,5км. | дефицит по ресурсам отсутствует. имеется резерв. |

### 4.5. Наличие коммерческих приборов учета  населения,  зданий и  строений Марьевского МО.

Наличие коммерческих приборов учета 2017-2027 зданий, строений.

| № п/п | Наличие приборов учета | 2017г. | План установки до 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Холодная вода, % всего | 16% | 100% |
| 1.1. | Ж/здания,% | 16% | 100% |
| 1.2. | Здания общественно-делового назначения и прочие потребители, % | 0 | 100% |

Органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу Закона № 261-ФЗ, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Заключение: Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное образование Ершовского района  участвует в долгосрочной целевой программе  «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой» (2011 – 2015 годы), разработанным Министерством  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области.

На территории Марьевского сельского поселения также реализуется  долгосрочная муниципальная программа «Обеспечение населения Марьевского муниципального образования питьевой водой на 2017-2020гг»   основным разработчиком которой является Администрация Марьевского муниципального образования Ершовского района.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

# 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

Необходимо реализовать следующие мероприятия:

- - реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- - ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- - ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- - разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

7. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

-проектные работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2017 -2027 годах составляет:

- всего	13,3- млн. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	2.0-  млн. рублей;

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей программы позволит:

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

улучшить качество воды.

# Приложение

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Марьевского муниципального образования, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению.

| № п/п | Наименование мероприятий | Месторасположение мероприятий | Количественные показатели | Объём финансирования (млн.руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 2022 г. | 2025 г. | 2027 г. |  |  |
| 1 | Обращение в муниципальную собственность | Водопроводные сети в п.Красный боец. | + |  |  |  |  | 0,1 | Бюджет с/п |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей и сооружений | ВЗУ и водопроводные сети в с. Марьевка, в с. Новоряженка | + | + |  |  |  | 8,7 | Бюджет, федеральный, областной, местный. ,внебюджетный источник |
| 4 | Подключение к водопроводным сетям г.Ершова | с. Марьевка, с. Новоряженка |  |  | + | + |  | 4,0 | Бюджет федеральный ,областной ,местный |
| 5 | Установка регуляторов давления и автоматического включения и отключения | п.Красный боец, с. Марьевка. с. Новоряженка |  |  |  |  | + | 0,5 | Бюджет с/п |

Графическая часть схемы водоснабжения

«Марьевское муниципальное образование»

Ершовского района Саратовской области.